## Slide 1: AutoPark
AUTOMAÇÃO PARA ESTABELECIMENTOS COM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS
Vítor Zaions
Orientador: Neilor Avelino Tonin

## Slide 2: Roteiro 1 2 3 4
Apresentação do tema abordado no projeto
Introdução
Descrição das ferramentas utilizadas no projeto
Conceitos gerais
Descrição dos processos para o desenvolvimento do projeto
Desenvolvimento
Resultados obtidos no final do projeto
Conclusão

## Slide 3
Introdução
Grande fluxo de veículos em estabelecimentos
Automação da cancela para controle automático de movimentos
Notes: Com o aumento gradual da frota de veículos nos últimos anos, uma das consequências é o aumento da circulação de veículos em áreas urbanas, o que obriga os estabelecimentos a se adequarem ao grande número.
Para isso foi desenvolvido o sistema AutoPark, um sistema para controle do fluxo de veículos em áreas de estabelecimentos com grande movimento.
O controle é feito a partir de uma cancela automatizada, onde é possível cadastrar a placa dos veículos liberando a movimentação.
Existe uma interface visual para a utilização do cliente, onde é possível realizar cadastros, consultas, enviar comandos para a cancela, realizar configurações e emitir relatórios como por exemplo o histórico de entradas ou saídas do estabelecimento
Para executar o sistema é necessário de um servidor, que fica responsável por armazenar o banco de dados e executar o algoritmo que controla a cancela.

## Slide 4: Conceitos Gerais
Linguagem de programação de alto nível orientada a objetos.
Python
Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).
Thonny
Biblioteca de visão computacional
OpenCV
Software de reconhecimento ótico de caracteres
Tesseract
Software para treinamento de classificadores
Cascade Trainer GUI
Sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional
PostgreSQL
Notes: - No servidor foi utilizado a linguagem de programação python com a IDE thonny e
- Biblioteca OpenCV de visão computacional
- Tesseract- Biblioteca OCR
- Cascade trainer GUI para realizar o treinamento
- PostgreSQL para o banco de dados relacional

## Slide 5: Conceitos Gerais
Hardware
Model b
Raspberry Pi 4
1.5 GHz Quad-core
4 GB RAM
Utilização
Algoritmo Python
Banco de dados
Vantagens
Tamanho
Baixo Custo
Sistema
operacional
Raspberry Pi OS
Notes: Raspberry Pi que é um mini computador utilizado como servidor armazenado o banco e rodando o algoritmo.
Baixo Custo e tamanho reduzido
Sistema Raspberry Pi OS
4GB Ram
Processador 1.5GHZ

## Slide 6: Conceitos Gerais
Software cliente de gerenciamento de banco de dados
DBeaver
Linguagem de programação multiparadigma da Microsoft.
C#
Plataforma de desenvolvimento
de código aberto
.NET
Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).
Visual Studio
Ferramenta de modelagem UML
Astah
Ferramenta para criação de relatórios
FastReport
Notes: - Dbeaver como cliente para gerenciar o banco de dados na criação das tabelas, chaves primarias e chaves estrangeiras
- No desenvolvimento do software gerencial, foi utilizado a linguagem c# da plataforma de desenvolvimento .NET, tudo dentro do visual studio
- Astah para criar os diagramas de classe e caso de uso
- Fastreport para geração dos relatórios.

## Slide 7: Desenvolvimento
Levantamento de requisitos e estudo das tecnologias envolvidas
REQUISITOS
Definição das funcionalidades e visão inicial do projeto
ESBOÇO
DESENVOLVIMENTO
Rodadas de testes para garantir a confiabilidade do sistema
TESTES
Treinamento do
Classificador
Algoritmo
Python
Software de
gerenciamento
Estruturação do
banco de dados
Notes: REQUISITOS: Todos o hardwares necessário, como por exemplo os sensores da cancela. Bibliotecas necessárias para a conexão com o banco de dados, localizar a placar, identificar os caracteres e entre outros.
ESBOÇO: Funcionaldiades como gerenciamento da cancela, contas a pagar, mensalidades, contas a receber e relatórios. Criação dos diagramas utilizando o astah.
DESENVOLVIMENTO: Depois da cancela montada
ESTRUTURÃÇÃO DO BANCO DE DADOS: Criação das tabelas, chaves estrangeiras e chaves primárias.
TREINAMENTO DO CLASSIFICADOR: Foi realizado um treinamento do tipo classificador em cascata, a partir de imagens coletas. positivas para imagens com placas e negativas para imagens sem placas.
ALGORITMO PYTHON: Criação do algoritmo que roda no servidor, realizando movimentos de abertura e fechamento da cancela e recebendo comandos da aplicação gerencial.
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO: Software para uso do usuário, que possibilita gerenciar e visualizar as movimentações, realizar cadastros, consultas e e emitir relatórios.

## Slide 9: Conclusão
Algoritmo Python conseguiu realizar movimentos da cancela automaticamente, sem necessidade de interferência humana.
90%
80%
RESULTADOS OBTIDOS
Boa iluminação
Baixa iluminação
Taxas de acerto
OpenCV possibilitou a localização da placa utilizando os classificadores em cascata.
Tesseract identificou caracteres a partir das imagens localizadas pelo OpenCV.
O Visual Studio forneceu uma interface gráfica com alta produtividade para o desenvolvimento das telas, assim como pacotes para conexão com o banco de dados, criação de relatórios e manipulações de dados.
(30 imagens)
(30 imagens)
Executou o algoritmo de detecção com 2 câmeras e banco de dados sem problemas.

## Slide 10: Muito obrigado!
Alguma pergunta?
CRÉDITOS
Vítor Zaions
vitor-zaions@windowslive.com
+54 9 8438 1200